| 矩阵指令 |
| --- |
| 该指令系统用于矩阵产品 |
| 串口协议：波特率：9600 数据位：8 停止位：1 校验位：无 |
| 矩阵切换器 | 指令 | 功能描述 |
|  | /%Lock; | 锁定键盘。 |
|  | /%Unlock; | 解开键盘的锁定。 |
|  | /:BellOff; | 关闭蜂鸣器 |
|  | /:BellOn; | 打开蜂鸣器 |
|  | Demo. | 设置系统工作于Demo模式。在此模式下，每个输入输出通首将会依次切换,每条切换的时间间隔为2秒。如AV0808：进行Demo模式后，将会1B1. 1B2……8B7.8B8.1B1. 1B2….. |
|  | Undo. | 取消当前操作，所回上一次切换的状态。 |
|  | [x1]PP[x2],[x3],[x4]. | 把通道号为[x2],[x3],[x4]的输出通道捆绑在第[x1]组(Block)中，[x2],[x3],[x4]可以不连续，例如：“2PP1，3，5，7.”意思是把输出通道1，3，5，7捆绑到第二组中去。 |
|  | [x1]P[x2]. | 把输入通道[x1]切换到第[x2]组(Block)输出，例如：假如已经执行“2PP1，3，5，7.”进行了编程，那么再执行“1P2.”即把第一路输入信号切换到第二组输出中去（即输出通道为1，3，5，7）。 |
|  | [x]All. | [x]路输入到所有路输出。 |
|  | All#. | 设置为所有通道一一对应，如：1->1, 2->2, 3->3… |
|  | All$. | 关闭所有通道。 |
|  | [x]#. | [x]路输入对[x]路输出。 |
|  | [x]$. | 关闭[x]路输出。 |
|  | [x1] V[x2]. | 第[x1]路输入到[x2]路输出，视频。 |
|  | [x1] A[x2]. | 第[x1]路输入到[x2]路输出，音频。 |
|  | [x1] B[x2]. | 第[x1]路输入到[x2]路输出，音视频。 |
|  | Save[Y]. | 保存当前状态到第[Y]组，[Y]为0 - 9 数字键。 |
|  | Recall[Y]. | 从第[Y]组恢复，[Y]为0–9数字键。 |
|  | Clear[Y]. | 清除已存储的第[Y]组数据，状态为全部关闭。 |
|  | 在 矩阵指令下，若想单独关闭某音视频通道，可将[X1]设为0即关闭此通道。如0v1.，关闭视频的第1输出通道 |
| EXTRON | [X1]*[X2]! | [X1]输入到[X2]输出，音视频切换。 |
|  | [X1]*[X2]$ | [X1]输入到[X2]输出，音频切换。 |
|  | [X1]*[X2]% | [X1]输入到[X2]输出，视频切换。 |
|  | [X1]*[X2]& | [X1]输入到[X2]输出，视频切换。 |
|  | 在EXTRON指令下，若想关闭某通道，可将[X1]设为0即关闭此通道。如0*1！，关闭音视频的第1输出通道 |